电动产床技术参数及要求

- 用途及性能：

  - 电动产床适合产妇待产、分娩、产后恢复各个阶段使用；

  - 具有从病床到分娩台的全自动转化功能；

  - 具有床整体升降、前后倾、背板折转功能，电动控制，按钮操作；

  - 脚板装置可调以达到人体各部位的合理性；

  - 床板下具有隐藏式污物盒，以及脱卸式辅助台，可根据需要进行变换；

  - 两侧托腿脚架及扶手可调节角度及位置；

  - 床头板、左右护拦用料环保坚固，可装卸或隐藏；

  - 脚轮可移动也可稳固锁定；

  - 床身整体结构封闭、防尘，便于清洁。

- 主要技术参数：

  - 床面全长：2米  辅助台长宽＞0.5×0.4米；

  - 床面宽度：0.84米，孕妇坐卧舒适，可母婴同床；

  - 床身调节高度＞0.7-1米；

  - 背板倾斜角度：≥60°；

  - 床身倾斜角度：前倾≥2°，后倾≥12°；

  - 脚板上折：≥40°；

  - 脚板外展：≥90°；

  - 承载：≥150kg。
3.   配置需求： 需配置床垫、输液架、污物盆